Лекция 02

### Прямой ввод-вывод: организация и функции

Вывод на дисплей. Часть 1.

Содержание:

02.00. Аннотация.

02.01. Вывод символов на экран

02.02. Режимы работы дисплея.

02.03. Резюме

02.04. Вопросы и упражнения.

02.05. Глоссарий

=== *** === *** ===

«Среднеуровневый» ввод-вывод возможен только на консоль, работающую в «текстовом режиме», с помощью «базовых» прерываний MS-DOS и BIOS. Мы же пока пройдёмся по использованию этих функций в их «логическом» порядке.

# 02.00. Аннотация.

Прямой ввод-вывод «на среднем уровне» позволяет вводить и выводить текстовые символы в файл, на консоль, модем, удалённый терминал. При этом в MS-DOS он организован при помощи механизма прерываний, а в Windows – эмулятора этих прерываний. Поскольку формат команд-прерываний отличается для клавиатуры и дисплея, мы будем их рассматривать по-отдельности. Для иллюстрации будут приведены функции прямого доступа на языке Ассемблере и Си.

=== *** === *** ===

# 02.01. Вывод символов на экран

Содержание:

02.01.01. Вывод одиночного символа

02.01.02. Вывод строки на экран

02.01.03. Чтение символа и его атрибута в данной позиции (справочный раздел).

=== *** === *** ===

Сразу следует отметить, что существуют три основных класса функций для вывода данных:

- Вывод одиночного символа на экран;

- Вывод последовательности символов на экран;

- Вывод форматированной последовательности символов на экран, включая преобразование двоичных форматов в текст.

Рассмотрим эти классы функций ниже:

## 02.01.01. Вывод

### одиночного символа

###### 1. Реализация на языке Ассемблера.

На языке Ассемблера возможен вывод одного байта информации. Для этого нужно воспользоваться функциями 09 и 0A прерывания BIOS 10H [1, 8]. Макет функции 9 прерывания 10H приведён на рисунке 02.001:

ФУНКЦИЯ 09:

MOV	AH, 09			;Функция вывода

MOV	AL, «символ»		; Выводимый символ

MOV	BH, «страница»		; Номер страницы текстового режима

MOV	BL, «атрибут»		; Атрибут символа (см. ниже)

MOV	CX, «повторение»	; Число повторений символа

INT	10H

Рис. 02.001. Вызов функции 09 прерывания 10H

В регистр AL должен быть помещён выводимый на экран символ. Значение в регистре CX определяет число повторений символа на экране. Вывод на экран последовательности различных символов требует организацию цикла.

В текстовом режиме символы автоматически  выводятся на экран и переходят с одной строки на другую. Так как регистр CX занят в функции, нельзя использовать цикл: LOOP. Кроме того, при выводе каждого символа необходимо передвигать курсор в следующий столбец (функция 02).

ФУНКЦИЯ 0A;

Эта функция выводит символ в текущую позицию курсора. Функция 0A не устанавливает атрибуты символа, а оставляет старый атрибут. Для иллюстрации функции см. рисунок 02.002.

MOV	AH, 0AH			;Функция вывода

MOV	AL, «символ»		; Выводимый символ

MOV	BH, «страница»		; Номер страницы текстового режима

MOV	CX, «повторение»		; Число повторений символа

INT	10H

Рис. 02.002. Вызов функции 0AH прерывания 10H

###### 2. Реализация на языке ANSI C.

Для стандарта ANSI C единственной функцией, осуществляющей вывод единичного символа на консоль прямым методом, является функция putch [3].

ФУНКЦИЯ:	putch;

СИНТАКСИС:	void putch( sim );

int sim

где 		sim – выводимый на дисплей символ.

ОПИСАНА В:	<conio.h> /* Используется только для описания функции */

ОПИСАНИЕ:	Функция putch записывает символ, код которого задаётся значением параметра sim, на дисплей.

ВОЗВРАЩАЕТ:	Функция не возвращает значения.

Смотри также функции ANSI C putc, putchar, fputc, fputchar.

###### 3. Реализация на языке Ява

Вывод одиночного символа на языке Java соответствует выводу значения «примитивного символьного типа» char. Все типы данных выводятся на консоль с помощью двух системных методов: System.out.print и System.out.println [26]. Разница между этими методами состоит в том, что после вызова метода println происходит перевод курсора на новую строку, а при использовании метода print курсор остаётся после вывода на той же строке.

Алгоритм работы метода «print» следующий:

- Происходит перевод всех типов данных к типу данных String;

- Выполняется конкатенация строк;

- Результирующая строка выводится на экран.

Чтобы использовать оператор вывода «print», просто после выражения запишите элемент (или несколько элементов, объединённых знаком «+»), заключив его в круглые скобки, а потом в конце поставьте  точку с запятой.

Пример приложения, выводящего две строки на экран консоли, смотри в пункте 02.01.02. п. 4.

###### 4.	Язык Пролог.

Для вывода символа на экран в указанную позицию на языке Turbo Prolog используется функция scr_char [53]. Её описание смотри ниже.

ФУНКЦИЯ:	SCR_CHAR

СИНТАКСИС:	scr_char(Row,Column,Char)

где Row — строка экрана в формате целого числа, Column — столбец экрана в формате целого числа, а Char — одиночный символ, выводимый на экран или считываемый с указанной позиции экрана;

НАЗНАЧЕНИЕ:	Функция считывает символ с экрана или выводит его в указанную позицию;

ШАБЛОНЫ:	(i,i,i) (i,i,o);

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ:	Всегда успех;

ОШИБКИ:

*	1001 Неверное значение позиции курсора.

## 02.01.02. Вывод

### строки на экран

###### 1. Реализация на языке Ассемблер

Функция 9 прерывания 21H выводит строку [1]. Адрес DS:DX должен указывать на первый символ строки. Строка должна заканчиваться символом '$', что означает, что символ '$' не может входить в выводимую строку. Строка может быть любой длины. Функция не переводит автоматически курсор на начало следующей строки после завершения вывода. Чтобы это выполнялось, надо добавить в конец строки символы: CR (0DH, «возврат каретки») и LF (0AH, «перевод строки»). Для иллюстрации смотри следующий пример:

Пример 02.001.

; --- в сегменте данных:

FIR_STR	DB	'Это первая строка',0DH, 0AH,'$'

SEC_STR	DB	'а это вторая строка$'

; --- вывод строки

MOV	AH, 9		;Номер функции

LEA	DX, FIR_STR	;Загрузка адреса первой строки

INT	21H

LEA	DX, SEC_STR	;Загрузка адреса второй строки

INT	21H

Интерпретируются следующие управляющие коды: (см. таблицу 02.II).

Функция 40H прерывания 21H [1, 8]предназначена для вывода в файл, поэтому она требует дескриптора файла или устройства. Дисплей имеет заранее предназначенный дескриптор #1. Надо поместить это число в BX, а число байтов в строке – в CX. Адрес: DS:DX должен указывать на выводимую строку. Функция выводит текст с нормальными (белый текст на чёрном фоне) атрибутами.

Пример 02.002.

; --- в сегменте данных

ABZATS	DB	100 DUP('A')

; --- вывод 100 байт текста абзаца

MOV	AH, 40H			;Номер функции

MOV	BX, 1			;дескриптор дисплея.

MOV	CX, 100			;число выводимых символов

LEA	DX, ABZATS		;адрес абзаца

INT	21H

При выводе с помощью этой функции можно использовать escape – последовательности (см. таблицу 02.I).

Таблица 2.I. Полный список escape-последовательностей

«Tab02001.xls»

Таблица 2.II. Список управляющих кодов при вводе-выводе

«Tab02002.xls»

У ЭВМ IBM PC/AT и более современных есть ещё одна функция 13H прерывания BIOS 10H [8]. При выводе строки содержимое регистров ES:BP должно указывать на выводимую строку символов, а длина строки должна быть в CX. DX указывает на позицию курсора, откуда будет начинаться строка (вычисляется как смещение от начала страницы ES:BP, которая выводится, без учёта байтов-атрибутов). В BH должен быть указан номер страницы. Наконец, номер кода от 0 до 3, содержащийся в регистре AL, указывает способ вывода строки:

- AL = 0 	строка состоит только из символов, курсор неподвижен;

- AL = 1 	строка состоит только из символов, курсор двигается;

- AL = 2 	в строке чередуются символы и атрибуты, курсор неподвижен;

- AL = 3 	в строке чередуются символы и атрибуты, курсор двигается.

Когда значение AL равно 0 или 1, атрибуты должны находиться в регистре BL. Все символы будут выводиться с этими атрибутами. Данная функция будет воспринимать символы из таблицы 02.II, интерпретируя их как управляющие команды, а не печатные символы.

Пример 02.003.

; --- в сегменте данных

ABZATS	DB	100 DUP('A')

; --- вывод 100 байт текста абзаца

; --- подготовительные операции

PUSH	BP		;Сохранение BP

PUSH	ES		; Сохранение ES

PUSH	DS

POP	ES		; ES = DS

; --- вызов функции

MOV	AH,13H	;Номер функции

MOV	DX,0		;С начала абзаца

MOV	CX, 100

LEA	BP, ABZATS	;Адрес абзаца

MOV	AL, 1

MOV	BL, 07H	;Текст белый по чёрному фону

MOV	BH, 0		;Экранная страница

INT 	10H

; --- заключительные операции:

POP	ES		;Возврат ES

POP	BP		;Возврат BP

###### 2. Язык Си.

В языке Си существуют две функции вывода строки на консоль: cputs и cprintf [3, 41]. Рассмотрим их синтаксис и использование:

ФУНКЦИЯ:	CPUTS;

СИНТАКСИС:	int cputs( str );

char *str;

где		str – указатель на строку символов.

ОПИСАНА В:	<conio.h>  /* Используется только для описания функции */

НАЗНАЧЕНИЕ:	Функция cputs записывает строку (адрес которой задаётся параметром str) вместе с символом конца строки на консольный терминал. При этом не выводится, но обрабатывается комбинация символов (<CR>/<LF>, «возврат каретки»/«перевод строки»).

ВОЗВРАЩАЕТ:

- для системы Turbo C: – последний напечатанный символ (обычно \0);

- для системы Microsoft C: 0 – успешное завершение; 1 - ошибка вывода.

ФУНКЦИЯ 	CPRINTF;

СИНТАКСИС:	int cprintf( format {, аргумент} );

char *format;

где		format – «строка форматов», определяющая, как преобразуются и как выводятся параметры, заданные параметрами «аргумент»;

аргумент – константа или переменная (идентификатор или литерал), выводимая на печать.

ОПРЕДЕЛЕНА В:	<conio.h> /* используется только для описания функции */

НАЗНАЧЕНИЕ:	Функция cprintf форматирует и выводит последовательность символов и значений, непосредственно на консольный терминал, используя для вывода символов функцию putch.

Каждый аргумент преобразуется и выводится в том формате, который определён в строке: format. Синтаксис и семантику строки format смотри в Приложении app02001.

В отличие от функций fprintf, printf, sprintf функция cprintf не переводит символ <LF> в последовательность символов: <CR><LF>. Поэтому каждая выводимая строка должна заканчиваться или начинаться с «\r\n».

ВОЗВРАЩАЕТ:	Возвращается количество напечатанных символов.

Теперь запишем функцию из примера 02.001 на языке Си:

Пример 02.004.

/* Файл ex02004.c */

/* Данный файл тестировался в системе

программирования Borland C/C++ 3.10 */

#include <conio.h>

void main( void )

{

char FIR_STR[] = "Это первая строка\r\n";

char SEC_STR[] = "а это вторая строка";

(void) cputs( FIR_STR );

(void) cputs( SEC_STR );

}

Примечание: перед вызовом функции cputs поставлен оператор принудительного приведения типа (void) для того, чтобы в процессе компиляции не возникло предупреждение о несоответствии типа возвращаемого значения.

###### 3. Язык C--.

ФУНКЦИЯ WRITESTR

Определена в:	"WRITE.H--";

Синтаксис:	WRITESTR( string );

Входные параметры:

- AX – смещение адреса строки, выводимой на экран.

Возвращаемое значение:

- AX – неопределённое значение;

- BX = 7.

###### 4. Язык Java.

Вывод любой переменной на языке Ява осуществляется при помощи методов System.out.print и System.out.println, подробно описанных в пункте 02.01.01, 3 и в [26]. Ниже приводится пример функции, иллюстрирующий работу метода println.

Пример 02.005.

/* Файл ex02005.java */

/* Пример тестировался на компиляторе Sun J2EE 1.4.2

и на виртуальной машине Java корпорации Microsoft */

public class ex02005

{

public static void main( String [] args )

{

String sFirst_str = "Это первая строка";

String sSec_str = "а это вторая строка";

System.out.println( sFirst_str );

System.out.println( sSec_str );

String junk;

System.out.println( "Press key Enter to exit..." );

junk = SavitchIn.readline();

}

}

В этом примере:

- Первая строка задаёт имя приложения;

- Третья строка определяет основную функцию;

- Пятая — шестая строка объявляет и назначает значения двум строковым переменным: sFirst_str и sSec_str;

- Строки семь и восемь выводят значения этих переменных;

- Строки с 9 по 11 используются при создании паузы после выполнения программ. Для этого создаётся «пустая» переменная, выводится приглашение для завершения работы программы (с предложением нажать клавишу «Enter»), а потом после ввода «пустой» строки в эту переменную (в данном случае — после нажатия клавиши «Enter») программа завершается.

- Обратите внимание, что при вводе используется модуль «SavitchIn», описание которого содержится в приложении к лекции 05.

###### 5. Язык Python

Все «примитивные» типы данных на языке Питон, как и на языке Перл, представляются в виде «строковых данных». Для вывода строковых данных в языке Питон, как и в языке Перл, используется функция print [29]. Однако, в отличие от функции print на языке Perl, функция print на языке Python завершает вывод новой строки псевдосимволом «EOL».

В примере 02.006 представлен модуль языка Питон для реализации примера 02.004:

Пример 02.006.

# Файл ex02006.py

# Файл тестировался в системе программирования

# ActiveState Python 2.5 для Windows

# Модуль для вывода двух строк

def ex02006():

first_str = "Это первая строка"

sec_str = "а это вторая строка"

print first_str

print sec_str

# Конец модуля на Питоне

Автор отмечает следующие особенности этого примера:

- Определение процедуры и функции в модуле начинается с ключевого слова def;

- Вместо открывающейся скобки блока используется окончание: «:»;

- Блоки выделяются отступом. Окончание блока определяется отсутствием отступа у следующего за блоком оператора;

- Как и в языке Си, функция возвращает результат при помощи оператора: «return».

Для запуска функции ex02006 выполните следующие действия:

- Вызовите интерпретатор python;

- Введите команду: import ex02006;

- Введите команду: ex02006.ex02006();

###### 6. Язык Prolog.

На языке Пролог имеются две функции для вывода на экран (консоль) [19, 53]: функция write для вывода аргументов и функция writef для форматированного вывода аргументов. Обе функции позволяют вывести аргументы разных типов данных, но вторая функция позволяет задать дополнительные параметры для управления вводом значений аргументов. Описание этих функций смотри в лекции 06.

Пример 02.007.

/* Файл ex02007.pro */

/* Пример тестировался в системе программирования

Turbo Prolog 2.0 для Windows */

/* Описание цели выполнения программы: */

goal

write( "Это первая строка" ), nl, writef( "%s", "а это вторая строка"), nl,

write( "Press any key to exit..." ), nl, readchar( _ ).

/* Конец программы */

## 02.01.03. Чтение символа

### и его атрибута в данной позиции

### (справочный раздел)

Иногда необходимо прочитать символы и их атрибуты, уже выведенные на экран дисплея. И это вовсе не обязательно «шпионские страсти» – просто Вы не знаете, например, с какими атрибутами надо выводить новые символы на экран. Это можно сделать с помощью прерывания BIOS 10H [8]. Но вначале нужно установить текущую позицию курсора, с которой будет считан символ (функция 8 прерывания BIOS 10H, см. следующие лекции)

Пример 02.008.

MOV AH, 8	; функция чтения символа/атрибутов

MOV BH, 0	; номер страницы – 0

INT 10H

; --- теперь в паре регистров AH:AL атрибуты и символ текущей позиции экрана

Для реализации чтения символа в указанной позиции курсора на языке Турбо Пролог необходимо воспользоваться всё той же функцией scr_char, синтаксис которой приведён в разделе 02.01.01, п. 4. Для чтения атрибута символа можно использовать функцию scr_atr [53], синтаксис которой смотри ниже:

ФУНКЦИЯ:	SCR_ATR

СИНТАКСИС:	scr_atr(Row,Column,Attr)

где Row — строка экрана в формате целого числа, Column — столбец экрана в формате целого числа, а Attr — число целого типа, используемого в качестве значения выводимого на экран или считываемого с указанной позиции экрана атрибута символа;

НАЗНАЧЕНИЕ:	Функция считывает или устанавливает атрибут символа в указанной позиции;

ШАБЛОНЫ:	(i,i,i) (i,i,o);

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ:	Всегда успех;

ОШИБКИ:

- 1001 Неверное значение позиции курсора.

# 02.02. Режимы работы дисплея.

В таблице 02.III приведены режимы, с которыми может работать совместимый с MS-DOS VGA-дисплей. Отметим, что для нас особое значение имеют режимы: 0, 1, 2, 3, 7.

Таблица 02.III. Таблица режимов работы дисплея.

«Tab02003.xls»

Содержание:

02.02.01. Реализация на Ассемблере

02.02.02. Реализация функции в языках Си

02.02.03. Реализация в Quick Basic

02.02.04. Реализация в Perl, Python и Turbo Prolog

## 02.02.01. Реализация на Ассемблере

###### 1. Определение текущего графического режима

Для этого применяют функцию F прерывания 10H [8].

Входные параметры: регистр AH должен содержать значение 0FH.

Прерывание возвращает:

- AL – номер режима;

- BH – текущая страница дисплея;

- AH – число символов в строке дисплея.

Пример 02.009

; --- в сегменте данных

MODE_SCREEN	DB 	?

NUMBER_COLS	DB	?

CURRENT_PAGE	DB	?

; --- в сегменте кода

MOV AH, 0FH	; номер функции

INT 10H

MOV MODE_SCREEN, AL	; номер режима из AL

MOV NUMBER_COLS, AH	; число символов из AH

MOV CURRENT_PAGE, BH	; номер текущей страницы из BH

###### 2. Установка режима работы дисплея.

Режим работы дисплея на языке ассемблера можно установить при помощи функции 0 прерывания 10H [8] или функции 9 прерывания 21H с помощью escape-последовательности.

ФУНКЦИЯ 0 ПРЕРЫВАНИЯ 10H

Входные данные:

*	AH = 0 – номер функции;

*	AL – номер требуемого режима.

Выходные данные:	нет.

Пример 02.010.

; --- в сегменте данных

MODE_SCREEN	DB	3	; разрешение 80х25, текст, цвет

; --- в сегменте кода

MOV AH, 0

MOV AL, MODE_SCREEN

INT 10H		; устанавливаем режим

Функция вывода строки прерывания 21H

Если в системе установлен драйвер ANSI.SYS, то с помощью функции 9 можно также выводить escape-последовательности. Более подробно о esc (escape) последовательностях см. таблицу 02.I. Пока нам важно знать, что с помощью этих последовательностей можно менять режимы работы дисплея.

Пример 02.011.

; ---  в сегменте данных

NORMAL_RES	DB	27,'[=3h$'	; escape-последовательность для норм. разрешения.

; --- в сегменте кода

MOV AH, 9	; номер функции

LEA DX, NORMAL_RES ; DS:DX должны указывать на строку

INT 21H

## 02.02.02. Реализация функции в языках Си

Хотя в стандарт ANSI C не входят функции для управления графическим режимом и цветом символов, в реализации языка Си от Borland и SPHINX C-- она имеется. Их синтаксис приведён ниже.

ФУНКЦИЯ TEXTMODE

ОПИСАНА В:	<conio.h>

СИНТАКСИС:	textmode( int newmode );

НАЗНАЧЕНИЕ:     Функция textmode выбирает указанный режим, в зависимости от символьной переменной, содержащей следующие константы (см. Таблицу 02.IV).

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ:	нет.

Таблица 02.IV. Зарезервированные константы для функции textmode

«Tab02.004.xls»

Пример 02.010 на языке Turbo C можно записать строкой:

Пример 02.012.

…

textmode( C80 );

…

а пример 02.011 – следующим образом:

Пример 02.013

…

const char cNormal_res = "\x1B[=3h";

…

puts( cNormal_res );

…

где puts – функция вывода строки на дисплей.

ФУНКЦИЯ SETVIDEOMODE

ОПИСАНА В:	файл "VIDEO.H--";

СИНТАКСИС:	SETVIDEOMODE( режим );

НАЗНАЧЕНИЕ:	Функция изменяет текущий видеорежим, используя прерывание BIOS.

ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ:	Функция не возвращает значений.

ФУНКЦИЯ GETVIDEOMODE

ОПИСАНА В:	файл «VIDEO.H--»;

СИНТАКСИС:	GETVIDEOMODE();

НАЗНАЧЕНИЕ:	Получает величину текущего видеорежима через прерывание BIOS;

ФУНКЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТ:

- AH – количество символов в строке в текущем видеорежиме;

- AL – текущий видеорежим (целое значение, см. таблицу 02.III) и функцию SETVIDEOMODE;

- BH – текущая страница дисплея.

Таким образом, пример 02.012 на языке C-- реализуется следующим образом:

Пример 02.014

byte bNorm_res;

bNorm_res = 3;

…

SETVIDEOMODE( bNorm_res );

…

Пример 02.009 реализуется на C-- как:

Пример 02.015

byte bmode_screen, bnumber_cols, bcurrent_page;

…

GETVIDEOMODE();

bmode_screen = AL;

bnumber_cols = AH;

current_page = BH.

…

а пример 02.013 запишется как:

Пример 02.016

…

WRITESTR( "\x1B[=3h" );

…

## 02.02.03. Реализация в Quick Basic

В Quick Basic есть следующие операторы для изменения режима работы дисплея [8]:

ФУНКЦИЯ SCREEN

Синтаксис:	SCREEN первый_параметр, второй_параметр

Назначение:	Функция служит для переключения режимов работы дисплея: «текстовый – графический» (первый_параметр) и «монохромный – цветной» (второй_параметр)

Например, команда:

SCREEN 0, 1

– переключает экран в цветной текстовый режим, а команда:

SCREEN 1, 0

– в графический монохромный режим.

ОПЕРАТОР WIDTH

Синтаксис:	WIDTH [40|80]

Назначение:	В текстовом режиме данный оператор задаёт 40 символов в строке (WIDTH 40) или 80 символов в строке (WIDTH 80).

Кроме того, Basic поддерживает также управление дисплеем с помощью escape последовательностей

Таким образом, программа их примера 02.010. на языке Quick Basic будет следующим:

Пример 02.017

…

SCREEN 0, 1

WIDTH 80

…

## 02.02.04. Реализация в Perl, Python и Turbo Prolog

При консольном выводе в Perl, Python и Turbo Prolog невозможно осуществлять управление режимом работы экрана – эти языки не поддерживают escape – последовательности драйвера ANSI.SYS.

Примечание: в языке Турбо Пролог 2.0 всё-таки есть функции для «низкоуровневого» манипулирования разрешением экрана, однако в данном курсе эти возможность не рассматривается. Подробнее смотри «Руководство по языку Turbo Prolog 2.0»[53].

Подробнее об escape – последовательностях см. таблицу 02.I.

# 02.03. Резюме

В данной лекции Вы познакомились с основными функциями «консольного вывода» символа и строки символов в операционной системе MS-DOS и режимами работы дисплея в той же операционной системе. Эти навыки обязательно потребуются Вам при создании «консольных приложений» в операционных системах MS-DOS и MS Windows. Например, консольные приложения можно использовать вместо вызовов API при программировании программ-фильтров, а также программ-просмотрщиков. Вы обязательно оцените всю мощь «стандартных» средств консольного вывода!

# 02.04. Вопросы и упражнения.

#### Задание 1.

###### Вариант I Задания 1. Какая существует классификация функций текстового ввода-вывода на экран?

+1.	Вывод одиночного символа;

2.	Вывод парных символов;

3.	Вывод в формате Unicode;

+4.	Вывод строки символов;

+5.	Вывод символов с экранными атрибутами

###### Вариант II Задания 1. Какие номера прерываний BIOS позволяю выводить одиночные символы на экран дисплея?

+1.	Прерывание 10H;

2.	Прерывание 21H;

3.	Прерывание 13H.

###### Вариант III Задания 1. Какие функции прерывания 10H используются для вывода одиночных символов?

1.	13H;

+2.	09H;

+3.	0AH.

#### Задание 2.

###### Вариант I Задания 2. Какие функции языка Си используются для вывода одиночного символа на консоль (экран дисплея)?

1.	cprintf;

2.	cputs;

+3.	putch.

###### Вариант II Задания 2. Какие номера прерываний используются для вывода строки символов на консоль?

+1.	Прерывание 10H;

+2.	Прерывание 21H;

3.	Прерывание 13H.

###### Вариант III Задания 2. Каким знаком обозначается терминальный символ при выводе строки функцией 09 прерывания 21H?

1.	'\0';

2.	'\r';

3.	'\n';

+4.	'$';

#### Задание 3.

###### Вариант I Задания 3. Какая функция используется для консольного вывода строки текста на языке Си?

+1.	cputs;

2.	puts;

+3.	cprintf;

4.	print;

5.	putch.

###### Вариант II Задания 3. Какая функция используется для вывода одиночного символа на консоль в языке Turbo Prolog?

1.	putch;

+2.	scr_char;

3.	print;

###### Вариант III Задания 3. Какая функция используется для вывода строки символов на языке Java?

1.	print;

2.	println;

3.	WRITESTR;

+4.	System.out.println;

#### Задание 4.

###### Вариант I Задания 4. Какая функция прерывания 10H используется для чтения символа и его атрибутов?

1.	07H;

+2.	08H;

3.	09H;

4.	0AH;

###### Вариант II Задания 4. Какая функция на языке Turbo Prolog используется для чтения и установки атрибута символа?

1.	putch;

2.	scr_char;

+3.	scr_atr;

4.	print.

###### Вариант III Задания 4. Какая функция используется в Turbo Prolog для чтения символа с текущей позиции курсора?

1.	putch;

+2.	scr_char;

3.	getch;

### Задание 5.

###### Вариант I Задания 5. Можно ли на языке Quick Basic управлять разрешением экрана?

+1.	Да, с использованием встроенных функций;

2.	Только с использованием escape последовательностей;

3.	Нет;

###### Вариант II Задания 5. Можно ли на языке Си управлять разрешением экрана?

+1.	Да, с использованием встроенных функций?

+2.	Да, с использованием escape последовательностей;

3.	Нет.

###### Вариант III Задания 5. Можно ли на языках Perl и Python управлять разрешением экрана?

1.	Да, с использованием встроенных функций;

2.	Только с использованием escape последовательностей;

+3.	Нет;

#### Задание 6.

###### Вариант I Задания 6. Какое максимальное разрешение используется в цветном графическом режиме VGA?

1.	80x25 символов;

2.	640x350 пикселей;

+3.	640x480 пикселей;

###### Вариант II Задания 6. Какой функцией происходит смена текстового видеорежима на языке Turbo C (Borland C/C++)?

+1.	textmode;

2.	setvideomode;

3.	getvideomode;

###### Вариант III Задания 6. Какая константа используется функцией textmode для установки нормального режима отображения текста?

1.	C40;

+2.	C80;

3.	BW40;

4.	BW80;

5.	MONO;

6.	C4350;

# 02.05. Г Л О С С А Р И Й

<<Gloss_Lection_02.xls>>

Свёрстано 06.09.10,

10:11